## Slide 2
SmartPlant: Sistema IoT Semántico para Monitoreo de Plantas de Interior
Santiago Dorado Gomez

## Slide 3: Introducción
Desarrollo de una aplicación IoT semántica para monitorear el estado de una planta de interior.
Nodo sensor basado en ESP32 + DHT11 + LDR, que mide temperatura, humedad y nivel de luz.
Los datos se envían a un backend en Flask vía HTTP y MQTT, donde se estructuran con SSN/SOSA y SensorThings.
Un dashboard web muestra lecturas en tiempo real, estados semánticos (bajo/ideal/alto) y recomendaciones automáticas de cuidado.
El foco está en una solución sencilla, extensible y alineada con los objetivos del curso de Web Semántica e IoT.

## Slide 4: Requeriemiento de Usuario
RF01: Registrar una planta indicando nombre, ubicación en la casa, tipo de planta y frecuencia de muestreo.
RF02: Visualizar en el dashboard las lecturas actuales de temperatura, humedad y nivel de luz, junto con su estado (bajo/ideal/alto).
RF03: Mostrar recomendaciones de cuidado basadas en el tipo de planta
RF04: Gestionar múltiples plantas (guardar configuraciones y seleccionar una planta activa).
RF05: Permitir cambiar la frecuencia de muestreo desde el frontend y que el ESP32 la actualice sin reprogramar.
RF06: Indicar claramente si el nodo ESP32 está conectado o desconectado

## Slide 5: Arquitectura de Desarrollo
Nodo Sensor (ESP32)
  Lee DHT11 (temperatura y humedad) y LDR (nivel de luz).
  Enciende LEDs (verde/amarillo/rojo) según umbrales locales.
  Envía observaciones en JSON por HTTP y MQTT al servidor.
Backend Semántico (Flask)
  Recibe lecturas vía /api/observations (HTTP) y tópico smartplant/observations (MQTT).
  Almacena histórico en JSON y genera un grafo RDF con SSN/SOSA.
  Expone endpoints REST (/api/observations/latest, /api/plants, /api/config, /api/device, etc.).
Dashboard Web (Frontend)
  Interfaz HTML/CSS/JS con Chart.js para gráficos.
  Modal inicial de configuración de planta (obligatorio).
  Vistas: Inicio (estado actual), Planta (perfil semántico), Configuración (frecuencia y plantas guardadas).
ESP32 / Frontend → Backend: patrón cliente–servidor (HTTP).
ESP32 → Mosquitto → Backend: patrón publicador–suscriptor (MQTT).

## Slide 6: Protocolo de comunicación
HTTP
  Usado en la relación ESP32 / Frontend ↔ Backend Flask.
  El ESP32 hace POST a /api/observations y GET a /api/config.
  El frontend consume /api/observations/latest, /api/recommendations/latest, /api/plants, /api/device.
  Es útil por su universalidad y flexibilidad, ideal para APIs REST.
MQTT
  Usado entre ESP32, broker Mosquitto y backend.
  El ESP32 publica en el tópico smartplant/observations.
  El backend se suscribe y procesa mensajes en tiempo casi real.
  Es ligero y eficiente, ideal para IoT y actualizaciones periódicas con poco consumo de red.

## Slide 7: Tecnologías y herramientas
Python + Flask para la API REST y la lógica del backend.
Mosquitto como broker MQTT.
PlatformIO para el desarrollo embebido en ESP32.
paho-mqtt en el backend para la suscripción al tópico MQTT.
HTML, CSS, JavaScript y Chart.js para el dashboard web.

## Slide 8: Trabajos a Futuro
Integrar un sensor de luz calibrado (BH1750, TSL2561) para obtener lux físicos más precisos.
Añadir actuadores (bomba de riego, ventilador) controlados automáticamente según las reglas semánticas.
Desarrollar una versión móvil/PWA del dashboard para monitorear plantas desde el celular.

## Slide 9: Conclusiones
Se implementó un sistema IoT semántico completo para el monitoreo de plantas de interior.
La combinación de ESP32 + Flask + MQTT + SSN/SOSA + dashboard web demostró ser una arquitectura viable y extensible.
El modelado semántico permite pasar de “solo números” a estados interpretables y recomendaciones para el usuario.
Aunque la medición de luz se basa en un LDR sencillo, el enfoque de porcentaje relativo es suficiente para apoyar decisiones de cuidado.
SmartPlant sienta las bases para futuros sistemas de jardines inteligentes e invernaderos basados en ontologías y datos enlazados.